Inwestycja:

| NAZWA ZADANIA: | Koncepcja drogi technologicznej zlokalizowanej na działkach 4/6, 4/14, 4/15, Strefa Ekonomiczna INVEST PARK, Chocicza Mała |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU: | Chocicza Mała, gm. Września Jednostka ewidencyjna: 303005_5 Obręb ewidencyjny: 0306 Dz. nr. 4/6, 4/14, 4/15, |
| KATEGORIA OBIEKTU: |  |
| INWESTOR: | Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych |

Faza projektu:

PROJEKT KONCEPCYJNY Branża drogowa Branża sanitarna Branża elektryczna – oświetlenie drogi

Projektant:

Marek Kowalski INSTALATORSTWO C.O. WOD-KANN I GAZOWE Ul. Szkolna 1, Bonikowo 63-430 Odolanów e-mail. biuro@instalacje-kowalski.pl Kom. 601 972 651

Zespół projektowy:

| BRANŻA / FUNKCJA | TYTUŁ ZAWODOWY IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH / SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Sanitarna | projektował |  |  |  |
|  | opracował |  |  |  |
|  | sprawdził |  |  |  |

# Marzec 2021r.

# Koncepcja drogowa:

# Koncepcja drogowa obejmuje swym zakresem zaprojektowanie nawierzchni drogowej o szerokości 7,3m na działkach o numerach ewidencyjnych 4/6, 4/14 i 4/15, 6/1,3, 4/13 Założono szerokość chodnika wynoszącą ca. 1,6m a także pas zieleni 1,1m.

# W przypadku poszerzenia pasa drogowego z działek o numerach: 4/14, 4/15 i 4/6, zaleca się zaprojektowanie dwukierunkowej drogi rowerowej o szer.2,0m a także chodnika szer. 1,5m.

# Zamierzenie inwestycyjne powinno zostać zaprojektowane zgodnie z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Chocicza Małą – uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014r.

# Bilans zagospodarowania działek: 4/6, 4/14, 4/15,

| Lp. | Nr działki | Powierzchnia działki [m2 ] | Rodzaj zabudowy | Powierzchnia zabudowy [m2] | Udział zabudowy [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dz. 4/6 | 2 321,65 | Droga | 2 684 | 75,16 |
| 2. | Dz. 4/14 | 1 172,07 | Chodnik | 508 | 14,22 |
| 3. | Dz. 4/15 | 77,52 | Zieleń | 365,6 | 10,62 |
| Razem | 3 571,24 |  |  |  |

# Powierzchnia zabudowy dla wszystkich działek: droga ca. 2 800 m2

# Powierzchnia zabudowy dla wszystkich działek: chodnik ca. 512 m2

# Powierzchnia zabudowy: pas zieleni dla wszystkich działek ca. 365 m2

# Długość projektowanej drogi około: 363 m

# Spadki poprzeczne drogi: 2%

# Spadki niwelety zgodnie z profilem – od 0,5% do 1,5%

# Minimalny spadek niwelety: 0,3%

# Kategoria ruchu KR-3

# Szerokości zjazdów i promienie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

# Dopuszczalne obciążenie osi pojedynczej 100 kN

# Połączenie projektowanej drogi na terenie WSSE z drogą powiatową nr 2931P zaprojektować pod kątem prostym,

# Przepust i konstrukcję zjazdu na drogę powiatową nr 2931P uzgodnić z zarządcą drogi tj. Zarządem Powiatu Wrzesińskiego,

# Zamawiający posiada decyzję zezwalającą na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2931P Mała Górka – Chocicza Mała, dz. nr 3, obręb Chocicza Mała do działki nr 4/6 obręb Chocicza Mała.

# Dopuszczalna prędkość projektowanej drogi do 50 km/h

# Wjazd na drogę powiatową ograniczyć znakiem drogowym B-18 – zakaz wjazdu pojazdów o masie całkowitej 7 ton.

# Konstrukcja nawierzchni drogowej:

# Kostka betonowa behaton gr.10cm, kolor szary z fazą

# Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

# Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr.25cm

# Podbudowa z betonu cementowego C 8/10 gr. 20cm

# Stabilizacja spoiwem  hydraulicznym  lub cementem Rm=1,5-2,5 MPa, gr.30cm

# Wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże gruntowe E2≥25 MPa

# Całkowita grubość konstrukcji: 88cm

# Kategoria ruchu KR-3

# Konstrukcja chodnika:

# Kostka betonowa Holland, szara cegiełka z fazą gr. 6cm

# Podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm

# Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr.10cm

# Podsypka piaskowa w-wa mrozoochronna gr. 10cm

# Całkowita grubość konstrukcji: 30cm

# Spadek poprzeczny chodnika w stronę drogi: 1-2%

# Wyniesienie kostki względem krawężnika drogowego 2-5 mm

# Ograniczenia nawierzchni drogowej i chodnika:

# Krawężnik drogowych 15x30x100, posadowiony na ławie z oporem z betonu C 12/15, wyniesiony na + 12cm

# Oddzielenie chodnika od pasa zieleni – obrzeże betonowe 8x30x100, posadowione na ławie z betonu C 12/15

# Połączenie projektowanej nawierzchni drogowej z istniejącymi nawierzchniami – krawężnik betonowy najazdowy 20x22x100 na ławie betonowej C 12/15, wyniesiony na +1cm ponad istniejącą nawierzchnię.

# Koncepcja kanalizacja deszczowa:

# Odwodnienie pasa drogowego poprzez projektowane betonowe wpusty deszczowe DN 500 z osadnikiem h=0,8m. Celem zapewnienie odwodnienia całego projektowanego odcinka drogi, odcinek kanalizacji deszczowej od studni D1 został wydłużony do studni DP.3.

# Łączna długość doprojektowanej kanalizacji deszczowej o średnicy PVC 315 wyniesie: 116,0 m

# Podstawowe parametry techniczne dla kanałów deszczowych

# Kolektor główny -  PVC 315x9,2x3000 SN 8 lita

# Przykanaliki -  PVC 200x5,9x3000 SN 8 lita,  L=63m

# Podstawowe parametry dla studni projektowanych DN 1200 DP.1, DP2. DP.3

- beton C35/45, ze szczelnym dnem,

- wysokość kinety studni 3/4 kanału,

- nasiąkliwośc nie większa niż 5%,

- wskaźnik w/c nie większy od 0,45,

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, także w kinecie,

- do produkcji elementów studni stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

- ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spełniające wymagania EN 681-1,

- studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca się stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jasnym kolorze,

- min. siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5kN,

- grunt pod podstawę studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is>=0,98, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego typu gruntu nie może być większy od 2.2,

- W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganego zagęszczenia pod kinetą studni, dopuszcza się posadowienie studni na płycie żelbetowej drogowej gr.15cm

- Studnie posadowić na podsypce piaskowej gr.20cm

- Włazy kl. C250 z wypełnieniem betonowym, zabezpieczone przed obrotem bez wentylacji. – lokalizacja włazów w chodniku.

Podstawowe parametry dla wpustów deszczowych DN 500, osadnik 0,8m

- z betonu C35/45, ze szczelnym dnem,

- nasiąkliwośc nie większa niż 5%,

- wskaźnik w/c nie większy od 0,45,

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach,

- do uszczelnienia poszczególnych elementów wpustu stosować należy elastyczną zaprawę PCC,

- do produkcji elementów studni stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-En 197-1,

- grunt pod podstawę studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is>=0,98, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego typu gruntu nie może być większy od 2.2.

- W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganego zagęszczenia pod kinetą studni, dopuszcza się posadowienie studni na płycie żelbetowej drogowej gr.15cm

- Wpusty posadowić na podsypce piaskowej gr.20cm

- Wpusty kl. D400, kołnierz 3/4 otwierane na zawiasie, jezdniowe.

# Zestawienie długości przykanalików kanalizacji deszczowej:

| Lp. | Odcinek | Długość [m] | Średnica [mm] | Spadek [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wp1- D6 | 6,46 | PVC 200 | 0,5 |
| 2 | Wp2 – D6 | 1,01 | PVC 200 | 1 |
| 3 | Wp3 – D5 | 6,67 | PVC 200 | 0,5 |
| 4 | Wp4 – D5 | 1,11 | PVC 200 | 1 |
| 5 | Wp5 – D4 | 6,57 | PVC 200 | 0,5 |
| 6 | Wp6 – D4 | 1,08 | PVC 200 | 1 |
| 7 | Wp7 – D3 | 6,5 | PVC 200 | 0,5 |
| 8 | Wp8 – D3 | 0,96 | PVC 200 | 1 |
| 9 | Wp9 – D2 | 6,68 | PVC 200 | 0,5 |
| 10 | Wp10-D2 | 1,16 | PVC 200 | 1 |
| 11 | Wp.11 – Dp.1 | 7,21 | PVC 200 | 0,5 |
| 12 | Wp.12 – Dp.1 | 1,12 | PVC 200 | 1 |
| 13 | Wp.13 – Dp.2 | 7,4 | PVC 200 | 0,5 |
| 14 | Wp.14 – Dp.2 | 0,90 | PVC 200 | 1 |
| 15 | Wp.15 – Dp.3 | 7,15 | PVC 200 | 0,5 |
| 16 | Wp.16 – Wp.3 | 1,0 | PVC 200 | 1 |

# Obliczenia ilości ścieków deszczowych dla odcinka kanału L=115,8m

# Pow. Zlewni: 131,52 * 9 = 1 183 m2 = 0,118 ha

# Współczynnik spływu: 0,9 [-]

# Jednostkowe natężenie deszczu: 174 dm3 /s *ha

# Qmax = 0,118 * 0,9 * 174 = 18,47 dm3 /s

# Dobrano kanał PVC 315.

# Wypełnienie kanału: 36%,

# V=0,83 m/s,

# projektowany spadek i=0,5%

# Koncepcja oświetlenia drogi:

# Zaprojektowano oświetlenie drogi z wykorzystaniem stalowych słupów oświetleniowych h=9,0m z oprawami LED. Rozstaw słupów ca. 40m, przy każdym wjeździe na kompleks zaprojektowano słup oświetleniowy.

# Celem opracowanie dokumentacji projektowej, należy wystąpić do Enea operator o wydanie warunków na przyłączenie do sieci.

# Szacunkowa długość zasilania lamp: 370m

# Ilość lamp – 10 kpl

# Wykaz rysunków:

# PK – 1 – plan sytuacyjny

# P2 – 2 – profil drogi + kanalizacja deszczowa

# PK – 3 – przekrój normalny drogi

# PK – 4 – przepust Dn 400